## Slide 1: Klasifikasi api
Guna memadamkan api dengan berhasil, perlu digunakan agen pemadam yang cocok. Pemilihan agen pemadam telah dipermudah dengan klasifikasi api menjadi empat golongan menurut bahan bakarnya. Dalam setiap golongan, bahan yang digolongkan memiliki sifat-sifat pembakaran yang serupa dan membutuhkan agen pemadam yang serupa.

## Slide 2: Api Golongan A
Api golongan A adalah api yang melibatkan bahan-bahan yang mudah terbakar (yang menghasilkan abu) yang lazim yang meliputi kayu dan bahan-bahan yang terbuat dari kayu, kain, karet, dan plastik-plastik tertentu. Bahan-bahan dalam kategori ini dapat dipadamkan melalui pendinginan dengan air. Bahan-bahan kimia kering untuk digunakan pada api golongan A, B, dan C yang memutuskan reaksi berantai kimia juga dapat digunakan. Ini menyebabkan nyala api turun dengan cepat dan membentuk lapisan tahan api, yang mencegah penyulutan kembali.

## Slide 3: Api Golongan B
Api golongan B adalah api yang melibatkan cairan yang mudah menyala atau terbakar, lemak, dan produk-produk serupa, yang dapat dipadamkan dengan jalan menutupi atau memutuskan reaksi berantai. Bubuk kering, busa, cairan penguap, karbon dioksida, dan kabut air semuanya dapat digunakan sebagai bahan pemadam, bergantung pada keadaan api.

## Slide 4: Api Golongan C
Api golongan C adalah api yang melibatkan peralatan listrik yang menggunakan energi. Bahan-bahan pemadam yang lazim digunakan adalah CO2 dan bahan kimia kering. Begitu energinya sudah diputuskan, api akan menjadi golongan A atau B.

## Slide 5: Api golongan D
api golongan D adalah api yang melibatkan logam-logam yang mudah terbakar. Seperti magnesium, titanium, zirkonium, aluminium, dan natrium. Bahan-bahan pemadam khusus telah dikembangkan untuk mengendalika dan memadamkan api jenis ini. Bahan-bahan pemadam normal pada umumnya tidak boleh digunakan pada api logam, karena ada bahaya meningkatkan intensitas api akibat reaksi kimia antara beberapa bahan pemadam dan logam yang terbakar. Seringkali ada reaksi hebat dengan air yang dapat mengakibatkan menyebarnya api. Pasir, granit, berbagai bahan pemadam bubuk kering lainnya dan berbagai jenis garam dapat digunakan pada api logam. Belum ada cara pemadaman yang telah terbukti efektif untuk semua api yang melibatkan logam.

## Slide 6: CARA-CARA PEMADAMAN
Pemadaman api dapat dicapai dengan jalan membatasi atau memutus satu atau lebih dari unsur-unsur yang perlu bagi proses pembakaran. Metode-metode yang mungkin adalah :
● Penghilangan bahan bakar
● Pengenceran oksigen
● Pendinginan
● Pemutusan reaksi berantai kimia

## Slide 7: Penghilangan bahan bakar (penguraian)
Menghilangkan bahan bakar ari api pada umumnya tidak praktis. Meskipun demikian, seringkali adalah mungkin memindahkan sumber bahan bakar yang ada di dekatnya menjauhi daerah kebakaran untuk mencegah menyebarnya api. Kadang-kadang ketika api sedang diberi bahan bakar oleh bocoran bensin atau pipa disel, api tersebut dapat dipadamkan dengan menutup klep yang sesuai. Jika bahan bakar cair masuk ke dalam api melalui pompa, maka dapat dimatikan. Api yang melibatkan asetilen atau propana hendaknya dipadamkan dengan jalan menutup klep menuju persediaan bahan bakar.

## Slide 8: Penghilangan oksigen (Isolasi)
api dapat dipadamkan dengan jalan mengeluarkan persediaan oksigen atau dengan jalan mengurangi kadar oksigen di udara sampai di bawah 16%. Banyak bahan pemadam (uap air, karbon dioksida, dan busa misalnya) memadamkan api dengan cara menutupi dan menjauhkan api dari oksigen. Api juga dapat ditutupi dengan jalan memblokir aliran udara ke api. Sementara api mengkonsumsi oksigen dalam ruangnya, api tersebut menjadi kekurangan oksigen dan padam (contohnya dengan menutup tong sampah yang terbakar).

## Slide 9: Lanjutan…
Zat-zat pengoksidasi adalah bahan-bahan yang melepaskan oksigen bila dipanaskan atau mengalami kontak dengan air (hipoklorit, klorat, perklorat, nitrat, kromat, oksida dan peroksida, misalnya). Zat-zat pengoksidasi mengandung atom oksigen yang terikat longgar pada struktur molekulnya. Oksigen dilepaskan bila zat terurai dalam kebakaran. Oleh karena itu, pengoksidasi yang terbakar tidak dapat dipadamkan dengan jala membatasi aksesnya terhadap oksigen di atmosfer.

## Slide 10: Penghilangan panas (pendinginan)
metode pemadaman api yang paling umum adalah denga menghilangkan panas. Air adalah penyerap panas yang sangat efektif. Bila diberikan dengan semestinya, air akan menyerap panas dari bahan bakar dan sebagian besar panas yang beradiasi. Hal ini mendinginkan bahan sampai dibawah temperatur nyalanya dan memungkinkan api padam.

## Slide 11: Penghambatan reaksi berantai
Api dapat dipadamkan dengan cepat dengan jalan memutuskan reaksi berantai. Agen pemadam yang lazim digunakan untuk memutuskan reaksi berantai adalah bahan kimia kering, bubuk kering, dan halon. Agen-agen ini menyerang struktur molekul senyawaan yang terbentuk selama urutan reaksi berantai, sehingga mempengaruhi kemampuan api untuk menghasilkan nyala.

## Slide 12: Lanjutan…
harus diingat bahwa agen-agen ini tidak mendinginkan ataupun menutupi api di mana bahan bakar telah dipanaskan sampai di atas temperatur nyalanya. Oleh karena itu, agen pemadam harus dipertahankan menutupi api sampai bahan bakar telah mendingin secara alami, atau dapat digunakan medium pendingin seperti air. Pada umumnya, adalah paling baik menggunakan air untuk pendinginan bersama agen yang menyerang reaksi berantai tersebut.

## Slide 13: RESPONS TERHADAP KEBAKARAN
Sistem tanda bahaya dan pendeteksi kebakaran pada umumnya merupakan peringatan pertama bagi anda akan keadaan darurat kebakaran. Tahukah anda apa yang harus dilakukan seandainya andalah orang yang menemukan kebakaran ?
Hal yang pertama dan paling penting adalah TETAP TENANG. Anda tidak akan membantu jika anda dalam keadaan panik dan dapat melakukan tindakan yang keliru.

## Slide 14: Inilah langkah-langkah dasar yang harus dituruti
Tetap tenang;
Berteriak, KEBAKARAN, KEBAKARAN, KEBAKARAN;
Mengaktifkan stasiun penarik jika tersedia;
Menghubungi nomor telepon darurat dan dengan tenang menyampaikan informasi yang perlu, termasuk nama, lokasi, alamat, jenis/golongan api, korban, dan nomor telepon yang anda gunakan untuk menghubungi;
Mencoba memadamkan api jika anda dapat melakukannya dengan aman;
Mengevakuasi gedung dengan tenang dan cepat; jangan memasuki gedung kembali;
Pergi ke daerah berkumpul yang sudah ditentukan sebelumnya dan memastikan bahwa semua orang sudah diketahui keberadaannya; dan
Bersiap untuk memberitahu pasukan pemadam kebakaran di mana letak api dan apakah semua orang sudah keluar dari gedung.

## Slide 15: Lanjutan…
Ketika mengevakuasi gedung, orang terakhir yang keluar dari ruangan harus menutup pintu. Jangan mengunci pintu; hal ini akan menghambat proses pencarian dan pertolongan oleh pasukan pemadam kebakaran.teruslah menuju ke pintu keluar terdekat jangan sekali-kali menggunakan lift. Jika anda menghadapi asap, merunduklah. Ini akan membantu anda menghindari asap, panas, dan gas-gas beracun. Merangkaklah menuju pintu keluar jika perlu. Menutup hidung dan mulut dapat membantu dalam bernapas. Jika gedung anda berlantai banyak, pergilah ke tangga dan mulailah bergerak turun menuju lantai dasar. Jangan sekali-kali naik.

## Slide 16: Lanjutan 2…
Ujilah pintu sebelum membukanya. Sentuh pintu dengan punggung tangan anda untuk melihat apakah terasa panas. Jika memang panas, jangan dibuka ! Cobalah pintu keluar lain. Jika anda terperangkap dalam ruangan, cari pesawat telepon dan hubungi nomor darurat. Beritahukan lokasi persis anda kepada pelayanan kebakaran. Jika sulit bernapas, bukalah jendela. Anda dapat melambai, berteriak-teriak dan melemparkan benda-benda keluar jendela untuk menarik perhatian. Tutup celah-celah di sekeliling pintu dengan bahan apa pun yang tersedia untuk memperlambat masuknya asap.