## Slide 1: 1 . A E RO D RO M E :
Suatu daerah di perairan atau dideretan yang ditentukan (termasuk bangunan-bangunan,instalasi dan perlengkapan/alat-alat)untuk dipergunakan sebagian atau keseluruhan,bagi pendaratan pemberangkatan dan pergerakan pesawat.

## Slide 2: 2 . R U N W A Y:
Landasan (terbang).Suatu daerah persegi empat panjang di daratan yang telah dipilih dan disediakan untuk pendaratan dan pemberangkatan pesawat terbang sepanjang sisi panjangnya.
3 . L A N D I N G A R E A :
Daerah pendaratan.Bagian dari pada daerah pergerakan yang dipergunakan untuk pendaratan dan pemberangkatan.
4 . AERODROME ELEVATION :
Elevasi pangkalan Udara.Ketinggian suatu titik tertinggi di daerah pendaratan,diukur daripermukaan laut.

## Slide 3: 5 . A P R O N :
Suatu daerah yang ditentukan pada sebuah pelabuhan Udara untuk keperluan penempatan pesawat,memuat penumpang dan membongkar barang,pengisian bahan bakar,parkir dan perawatan kecil bagi pesawat Udara.
6 . MANOEVRING AREA :
Bagian dari pada aerodrome (pelabuhan Udara) yang dipergunaskan untuk take-off dan landing pesawat Udara dan untuk pergerakan-pergerakan pesawat yang berhubungan dengan take-off dan landing,tetapi tidak termasuk Apron.
7 . MOVEMENT AREA :
Bagian dari pada Aerodrome yang dipergunakan untuk take-off dan landing pesawat dan untuk pergerakan pesawat di darat.

## Slide 4
8 . S T O P - W A Y :
Suatu daerah di ujung landasan pada arah take-off yang berbentuk persegi empat panjang,dipersiapkan sebagai daerah yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh pesawat apabila pesawat mengalami kegagalan pada saat take-off.
9 . C L E A R - W A Y :
Suatu daerah persegi empat panjang di atas daratan atau perairan dibawah pengawasan yang berwenang,ditentukan dan dipersiapkan sebagai daerah yang dapat dipergunakan oleh pesawat untuk melakukan sebagian dari initial climb menuju ketinggian tertentu.
10 . S H O U L D E R :
Suatu daerah yang berbatasan langsung dengan kanan-kiri landasan,umumnya ditanami rumput dan bebas dari rintangan-rintangan yang membahayakan,yang dipergunakan untuk menampung kemungkinan adanya pesawat yang keluar jalur landasan secara tidak sengaja.

## Slide 5
11 . T A X I W A Y :
Suatu jalur yang sudah ditentukan dan dipersiapkan untuk pesawat Udara yang taxi.
12 . T H R E S H O L D :
Awal dari pada Runway yang dipergunakan untuk landing.
13 . DISPLACED THRESHOLD :
Threshold yang dipindahkan,misalkan dikarenakan :
kerusakan Runway.
Adanya Obstacle didaerah sebelum Runway.
14 . HOLDING BAY (POSITION) :
Suatu daerah dimana sebuah pesawat dapat menunggu atau untuk memberikan jalan kepada pesawat lain (dilewati oleh pesawat lain) guna terselenggaranya kelancaran lalu-lintas di darat.

## Slide 6
15 . AERODROME REFERENCE POINT :
- Letak geografis suatu pelabuhan Udara.
- Dinyatakan dalam derajat lintang (latitude) dan derajat bujur (langitude).
16 . AERODROME ELEVATION :
- Ketinggian suatu titik tertinggi di daerah pendaratan,diukur dari permukaan laut.
- Dinyatakan dalam meter atau kaki (feet).

## Slide 7: R U N W A Y
Untuk menentukan arah (heading) suatu runway selain faktor lokasi/lapangan,juga faktor angin sangat menentukan.
Pengamatan arah angin dilaksanakan untuk sekurang-kurangnya 5 tahun paling sedikit 8x setiap hari (Dengan interval waktu yang sama).
Kekuatan Runway :
Bisa menampung pesawat-pesawat yang dinyatakan dalam penggunaan runway tersebut.
Jarak antara parallel Runway : (Runway yang sejajar)
Jarak minimum dihitung dari centre line tiap runway :
210 meter (700 feet) untuk kode nomor runway 3 atau 4
150 meter (500 feet) untuk kode nomor runway 2
120 meter (400 feet) untuk kode nomor runway 1

## Slide 8
Runway designated marking :
Terdiri dari 2 (dua) angka (nomor) untuk parallel runway
- untuk dua parallel runways = L , R
- untuk tiga parallel runways = L , C , R
- untuk empat parallel rnuways = L , R , L , R
- untuk lima bagian runways = L , C , R , L , R atau
L , R , L , C , R
- untuk enam parallel runways = L , C , R , L , C , R
catatan L = Left.
R = Right.
C = Centre.

## Slide 9
Cara pemberian nomor pada Runway :
Azimuth runway dibulatkan menjadi puluhan derajat :
1,2,3,4 dibulatkan kebawah.
5,6,7,9 dibulatkan keatas.
Contoh : 124 _____menjadi 120
126 _____menjadi 130
Contoh cara menentukan nomor runway :
Diumpamakan azimuth suatu runway adalah 135
Maka nomor runway adalah :
135 _________ dibulatkan 140 ________ nomor runway 14.
Sedangkan runway yang berlawanan adalah :
140 + 180 = 320 _______nomor runway 32.

## Slide 10
Untuk runway code nomor 4 dan 6 , diperlukan shoulder.
Kecuali apabila lebar runway sudah 60 meter (200 feet) atau lebih shoulder bisa ditiadakan.
Lebar dari pada shoulder :
Melebar kesamping runway sehingga seluruh lebar runway dan kedua shoulder tidak kurang dari 60 m (200 feet).
Kekuatan shoulder :
Dipersiapkan untuk menampung pesawat apabila keluar dari landasan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pesawat dan juga kuat menampung kendaraan-kendaraan yang beroperasi di shoulder.

## Slide 11
RUNWAY STRIP
Suatu daerah yang ditentukan termasuk runway dan stopway (jika ada) dipersiapkan :
a). Untuk mengurangi kerusakan apabila pesawat keluar dari landasan.
b). Untuk melindungi pesawat selama take-off dan landing.
STOPWAY
Lebar stopway sama dengan lebar runway.
Kekuatan stopway :
Stopway dipersiapkan untuk dapat menampung pesawat apabila pesawat gagal melaksanakan take-off dan tidak dapat berhenti di runway (keluar dari landasan),sehingga tidak dapat mengakibatkan kerusakan yang berat.

## Slide 12
CLEARWAY
Lokasi dari pada clearway : dimulai dari akhir take-off runway available.
Panjang dari pada clearway : tidak lebih ½ dari take-off runway available.
Lebar dari pada clearway : 75 m (250 feet) kesamping kiri dan kanan dari perpanjangan garis tengah runway (runway centre line).
DECLARED DISTANCE
1. Take-off run available : (TORA)
Panjang landasan yang dapat dipergunakan untuk take-off.
2. Accelerate stop distance available : (ASDA)
Panjang runway (TORA) + stopway (jika ada)
3. Take-off distance available : (TODA)
Panjang runway (TORA) + Clearway (jika ada)
4. Landing distance available : (LDA)
Panjang runway yang dapat dipergunakan untuk landing.
Catatan : apabila suatu runway dinyatakan tidak dapat dipergunakan untuk take-off ataupun landing,maka akan dinyatakan dalam Aeronautical Information Publication (AIP) dinyatakan dengan huruf “NU” (not usable).

## Slide 13
RUNWAY TORA ASDA TODA LDA
m m m m
09 2.000 2.300 2.580 1.850
27 2.000 2.350 2.350 2.000
17 N U N U N U 1.800
35 1.800 1.800 1.800 N U
T A X I W A Y
Taxiway dipersiapkan untuk memperlancar dan keselamatan pergerakan pesawat di darat.
Apabila end of runway (ujung dari pada runway) tidak dilengkapi dengan taxiway,bisa dibuatkan suatu daerah diujung runway dimana dapat dipergunakan pesawat untuk membuat belokan,dikenal sebagai Turning Area.

## Slide 14
Kekuatan taxiway sekurang-kurangnya sama dengan kekuatan runway,yang mana dalam kenyataannya taxiway akan menampung pesawat yang lebih banyak,yang bergerak ataupun yang berhenti.
SIGNAL AREA
Suatu daerah di aerodrome dipergunakan untuk menempatkan ground signal (tanda-tanda) di darat.
Warna dari pada signal area harus kontras dengan warna tanda-tanda yang ditempatkan, diberi pagar warna putih dengan ketinggian kurang dari 0,3 meter.

## Slide 15
macam-macam Ground signal
1.
- 2 buah garis diagonal warna kuning dengan dasar persegi empat warna merah diletakkan di signal area.
- Larangan untuk mendarat dan kemungkinan larangan tersebut bisa untuk diperpanjang.
2.
1 buah garis diagonal warna kuning dengan dasar persegi empat warna merah diletakkan di signal area.
agar berhati-hati pada saat akan mendarat dikarenakan adanya kerusakan di aerodrome.
-11-
3.
Dumb-ball dengan warna putih diletakkan di signal area.
take-off landing dan taxi hanya dapat dilaksanakan di runway dan taxiway saja.

## Slide 16
4.
Dumb-ball warna putih dengan garis hitam vertikal,tegak lurus pada porosnya,diletakkan di signal area.
Take-off,landing dan taxi dapat dilaksanakan tidak terbatas pada runway dan taxiway saja.
5.
Tanda silang warna putih atau kuning diletakkan horizontal pada suatu runway atau taxiway.
menyatakkan bahwa daerah tersebut tidak dapat dipergunakan.
6.
Tanda huruf C hitam dengan dasar persegi empat warna kuning diletakkan pada vertikal pada dinding suatu gedung.
menyatakan : Air Traffic Reporting Office.

## Slide 17
7.
Landing T warna putih atau orange di letakkan di signal area.
Menunjukkan arah landing.
8.
wind sock atau kantong angin disebut juga wind cone atau wind sleave.
untuk menunjukkan arah angin.

## Slide 18
MARKING
1. Runway Markings :
pembuatan marking dengan warna menyolok biasa warna putih.
2. Taxiway Marking :
pembuatan marking juga dengan warna yang menyolok.biasa warna kuning.
3. Karakteristik :
a. Runway designation marking : Terdiri dari 2 nomor. (untuk parallel runway diikuti dengan huruf L,C,R).
b. Threshold marking : strip-strip putih di ujung runway kalau runway designation marking terletak diantara threshold marking minimum 3 strip di kiri-kanan centre line.

## Slide 19
c. runway centre line marking : garis putih terputus-putus pada pertengahan runway.
d. runway side strip marking : garis putih tidak terputus pada sisi kiri dan kanan runway.
e. fixed distance marking : warna kuning dibuat 1000 feet dari threshold.
f. touchdown zone marking : garis putih berpasangan (di kiri-kanan centre line).
g. taxiway centre line marking : garis warna kuning tidak terputus.
h.taxi holding position marking : 2 ( 4) garis parallel warna kuning.
- 1 (2) terputus-putus.
- 1 (2) tidak terputus-putus.

## Slide 20: L I G H T S
Lampu-lampu di runway :
1. Threshold light :Hijau
2. Centre line light :Putih
3. Runway edge light (sisi kanan dan kiri) :Putih
4. Runway end light :Merah
5. touchdown zone light :Putih
Lampu-lampu di Taxiway :
1. Taxiway edge (sisi kiri&kanan) : Biru
2. Taxiway center line light : Hijau
3. Stop Bar light : Merah
4. Apron Light : Merah
5. Approach Light : Putih : Putih ----Centre line Barette merah –Side Row barette.
6. Aerodrome Beacon Light : Lampu berwarna dan putih nyala secara bergantian.Terletak di aerodrome atau dekat dengan aerodrome,tidak terhalang,dapat dilihat dari segala arah,dan tidak mengganggu pandangan pilot yang akan mendarat.

## Slide 21: V A S I
VASI : (VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR)
Salah satu alat bantu navigasi dengan sistem electrical dan dilihat secara visual.
Alat tersebut memberikan berkas sinar (beam) yang menunjukkan posisi glidepath sebuh pesawat apabila sedang melakukan pendaratan.
-Tiap unit lampu memancarkan ;
warna putih di bagian atas
warna merah di bagian bawah
- apabila pesawat yang sedang melakukan pendaratan melihat lampu :
a. warna merah : berarti pendaratan terlalu rendah.
b. warna merah di atas : berarti pendaratan tepat di glide path.
putih di bawah
c. warna putih : berarti pendaratan terlalu tinggi.
- peralatan vasi ada bermacam-macam tipe.(misal 3 bar vasi, T vasis,Avasis).

## Slide 22: VISUAL AIDS UNTUK MENUNJUKKAN OBSTACLE
Visual Aids : Petunjuk bantuan yang dapat dilihat.
Obstacle : (halangan atau rintangan)
Semua bangunan tetap ataupun objek / benda yang bergerak (kendaraan,orang,binatang,dll) yang berdiri di daerah pergerakan pesawat.
Pemberian marking (tanda)pada suatu object :
a. untuk semua fixed object (objek yang tetap) ditandai dengan warna ; kalau tidak memungkinkan dapat diberi marker (tanda) atau bendera.
b. untuk object yang bergerak dapat diberi tanda dengan warna,marker dan bendera.

## Slide 23
1. Pemakaian warna :
a. Dipilih warna yang kontras ;
- orange dan putih atau merah dan putih.
b. untuk object yang bergerak (kendaraan) dipergunakan satu warna yang menyolok :
- warna kuning untuk kendaraan-kendaraan dinas di movement area.
- warna merah untuk kendaraan-kendaraan yang diperlukan untuk keperluan darurat (emergency).
2. Pemakaian marker :
- Diletakkan pada object dan jelas kelihatan dari semua arah,sekurang-kurangnya 300 meter.
- Warna : kontras dengan warna object.
biasanya : orange dan putih atau merah dan putih.

## Slide 24
3. Pemakaian bendera :
- untuk fixed object : Warna orange atau kombinasi orange putih atau merah putih.
- untuk object yang bergerak : Kotak-kotak seperti papan catur
(mobile object) Warna kontras :Orange putih atau merah putih.
4. Pemakaian lampu pada object :
- jika obstacle light dipakai,akan dipakai sebuah lampu atau lebih,diletakkan di puncak daripada object tersebut.
- warna lampu : Untuk fixed object : merah (nyala tetap)
Untuk mobile object : merah atau kuning.(berkedip-kedip atau flashing).

## Slide 25: VISUAL AIDS UNTUK MENUNJUKKAN RESTRICTED AREA
Restricted Area : Daerah yang tidak boleh dimasuki / dilewati.
1. Close Runway or Taxi :
- Tanda : Silang warna putih atau kuning.
- Lokasi : Pada tiap ujung (end) runway atau taxiway) yang ditutupi ;atau bagian yang dinyatakan ditutup.
- Pada malam hari dipasang unserviceability light.
2. Unserviceable Area :
Unserviceable markers diletakkan di bagian taxiway,apron atau holding bay yang dinyatakan tidak memungkinkan untuk pergerakan pesawat,tetapi sebagian masih memungkinkan untuk lewat pesawat.

## Slide 26
Unserviceable markers :
Tanda-tanda yang menyolok untuk menyatakan / membatasi unserviceable Area (daerah-daerah yang tidak dapat dipergunakan) biasanya dipakai tanda-tanda antara lain :
BENDERA, KERUCUT, LAMPU ATAU PAPAN.
- Pemakaian lampu : Lampu merah (nyala tetap) atau merah dan kuning (nyala bergantian/flashing).
- Pemakaian kerucut : Tinggi sekurang-kurangnya 0,5 meter.Warna merah,orange atau kuning atau kombinasi dengan putih.

## Slide 27
- Pemakaian bendera : Persegi empat,sekurang-kurangnya 0,5 meter.warna merah,orange atau kuning atau kombinasi dengan putih.
- Pemakaian papan (board) : tinggi kurang lebih 0,5 meter ,lebar 0,9 meter.warna merah dan putih,atau orange dan putih (vertical stripes).

## Slide 28: PETA DAERAH LINTAS (TURN OUT AREA CHART)
Peta daerah lintas adalah : Batas daerah operasi PKP.PK di pelabuhan udara ; dimaksudkan agar para crew PKP.PK atau petugas khusus lainnya dapat mengenal dengan baik keadaan permukaan tanah di semua bagian dari pelabuhan udara dan daerah sekitarnya.
Peta tersebut ditempatkan pada fire station,tower,kantor kepala pelabuhan udara,ruang yang dipakai untuk operation centre,kendaraan-kendaraan operasi PK.PPK,juga tempat-tempat yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan bantuan kecelakaan pesawat terbang.

## Slide 29
Pembuatan peta daerah lintas :
a. Digambar dengan ukuran skala,ukuran dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilihat,dibaca,dan dapat mudah diartikan.
b. Untuk memudahkan pembacaan peta,terdapat mungkindiberikan warna yang menyolok pada tempat-tempat yang penting,seperti tempat-tempat hydrant,bak air,TPS (tempat penampungan sementara),dan lain-lain.

## Slide 30
c. Jelas terdaftar tentang letak runways,taxiways,dan stand by unit PK.PPK. letak dari jalan ;bangunan yang penting dan berbahaya di pelabuhan udara ;jalan singkat crass (Crass Acces road), pintu-pintu masuk ; cassualties- Area (TPS :tempat penampungan sementara) ; letak hydrand dan sumber air ; jalan khusus di pelabuhan udara yang dapat dimasuki ; daerah-daerah yang tidak dapat dilalui ; saluran / selokan dan sebagainya.
d. Juga digambarkan dengan jelas ;jalan-jalan besar di pelabuhan udara,sungai-sungai,jembatan-jembatan,tanggul atau pematang,daerah yang sulit ditempuh yang berdekatan dengan runway (rawa-rawa,sawah dan sebagainya), yang dapat menghalangi kelancaran kecepatan pemberian bantuan;letak hydrant dan sumber air di luar pelabuhan udara,dll-nya.

## Slide 31
e. Ditentukan Crash Area,yang dibagi dalam sektor-sektor dengan diberi tanda dengan angka (1, 2, 3 dan seterusnya)
f. Ditentukan daerah lintas, yaitu daerah yang ditentukan oleh unit PK.PPK yang dapat dan mungkin ditempuh dan dicapai Fire station oleh kendaraan operasi PK.PPK.

## Slide 32: MOCH.SAILAN
TERIMA KASIH